## Slide 1: 進捗共有20250612
システム制御工学研究室 森本皓斗

## Slide 2
前回の振り返り
LOS誘導によるリーダーフォロワー制御に関する理解
MATLAB + CoppeliaSim環境構築
PythonとCoppeliaSimの連携
今後のアクション

## Slide 3: 前回までに行っていたこと
AnacondaとvenvによるPython仮想環境の 差異を調査
Omniverse(IssacSim)に関する技術調査
ほぼ技術調査メイン（研究らしいことは何もしてない？）

## Slide 4: LOS誘導によるリーダーフォロワー制御
複数のクワッドロータを管制塔で一括制御するのではなく、局所的な情報のみを利用して群れとして動作することを目指す
フォーメーション制御にLOS誘導に基づく リーダーフォロワー制御を採用
フォロワの制御器を設計、リーダーの動きに 併せてフォーメーションを組む

## Slide 5: LOSによる追従制御
経由点, を結んだ目標経路に追従
機体を中心とした半径Lの円が目標とする経由点と 一つ前の経由点を結んだ線分と交差する点が 目標点
機体位置がを中心とした半径の範囲に達すると 目標とする経由点をに切り替えて同様に繰り返す
機体はに向かって移動することで目標経路に追従

## Slide 6: LOSによる追従制御
円の方程式
線分の方程式