## Slide 1: 6月研究室内発表
システム制御工学研究室
学生氏名 森本 皓斗
指導教員 本仲 君子

## Slide 2: これまでの進捗概要
「非GNSS環境でのフォーメーション制御」の研究テーマを実現するため，フォーメーション制御の導入として卒論の 「LOS誘導に基づくリーダ・フォロワ制御」の追試を行い 理解を深めた．また，実装においてはPythonを使用するため， 開発環境の導入に関する技術調査を行った．以上の取り組みを通して，本研究テーマには卒論の内容そのものを扱うことは技術的に厳しいことが判明した．今後は，別の文献を参考にIssacSim上でシミュレータ環境を実現することを試みる．

## Slide 3: 目次
研究テーマについて
これまで取り組んだこと
  LOSに基づくリーダ・フォロワ制御の解析
  LOSに基づくリーダ・フォロワ制御の追試
  Python仮想環境の技術調査
  Python +CoppeliaSimの技術調査
課題
今後の方針

## Slide 4: 背景
災害現場などの救援補助や，工場などの管理が難しい屋内環境においてクワッドロータの群制御の活用が期待される
GPSやQZSSなどのGNSSが使用できない環境においては クワッドロータ群の遠隔制御が困難
GNSSに頼ることなく各機体間がそれぞれ相対位置を把握し，クワッドロータ群がフォーメーション制御できることが望ましい

## Slide 5: 目的
非GNSS環境においてクワッドロータ群の協調的な相対 位置関係を測位する手法を模索
上記手法をもとにフォーメーション制御を実現

## Slide 6: 目的
非GNSS環境においてクワッドロータ群の協調的な相対 位置関係を測位する手法を模索
上記手法をもとにフォーメーション制御を実現
目標地点

## Slide 7: 目次
研究テーマについて
これまで取り組んだこと
  LOSに基づくリーダ・フォロワ制御の解析
  LOSに基づくリーダ・フォロワ制御の追試
  Python仮想環境の技術調査
  Python +CoppeliaSimの技術調査
課題
今後の方針

## Slide 8: 初期アプローチの選定
最終目標の実現に向けた第一歩として，本研究室の先行 研究である「クワッドロータ群のチョークポイント通過に関する研究」から「line-of-sight(LOS)に基づくリーダ・ フォロワ制御（2024年3月）」の追試から着手
基礎的な制御則を理解し，フォーメーション制御に関する 知見を深めるため選定
同時にMATLAB+CoppeliaSimの構成をPython+CoppeliaSimへコンバートを試みる．考案した制御則をシミュレータ 実装する際の概要について理解

## Slide 9: LOSに基づくリーダ・フォロワ制御
概要；
複数のクワッドロータを管制塔で一括制御するのではなく，局所的な情報のみを利用して群れとしてどうさすることを目指す
フォーメーション制御にLOS誘導に基づくリーダ・ フォロワ制御を採用
フォロワの制御器を設計，リーダの動きに併せて フォーメーションを組む

## Slide 10: LOSによる追従制御
経由点, を結んだ目標経路に追従
機体を中心とした半径Lの円が目標とする経由点と 一つ前の経由点を結んだ線分と交差する点が 目標点
機体位置がを中心とした半径の範囲に達すると 目標とする経由点をに切り替えて同様に繰り返す
機体はに向かって移動することで目標経路に追従
経由点ごとに目標を更新しながら追従

## Slide 11: LOSによる追従制御
円の方程式
線分の方程式

## Slide 12: 追従目標点の導出
ベクトル演算により目標点を策定
回転
進行
目標点
リーダーの 進行方向
機体のz軸 基準で回転
離隔距離
機体のx軸基準で回転

## Slide 13: 追従目標点の位置ベクトル
導出したリーダの位置からの追従目標点への位置ベクトル およびフォロワからリーダへの位置ベクトルは より，フォロワから目標追従点への位置ベクトルは
フォロワから見た追従目標点の位置ベクトルを導出